## Slide 1
AR1220C-S核心路由
管理IP：192.168.30.1
S5735S-S32ST4X汇聚
管理IP:192.168.30.2
S1730S-S24P4S湖光山石一层机房
管理IP:192.168.30.4
S1730S-S24P4S健身房一层机房
管理IP:192.168.30.3
AXP3000吸顶AP一层8AP
………..
AP1907I湖光山石周边室外4AP（东北角未安装光纤已通）
AP1907健身房室外2AP
S1730S-L16P二层机房
S1730S-L16P三层天花板上机柜
AXP3000吸顶二层10AP
………..
AXP3000吸顶三层8AP
………..
AP1907别墅区2AP
AP1907I湖光山石南门东与中室外2AP
AXP3000吸顶AP一层3AP
AXP3000吸顶AP二层3AP
AXP3000吸顶AP三层2AP
TP2210P2楼楼梯间小弱电箱
TP2210P3楼中间86面板盒边
AC300控制器
管理IP:192.168.30.253
电信宽带B(暂无)
说明:
1.核心路由接2条宽带，互为备份，断一条宽带会自动切换另一条线路,接入总终端数不能超过250个,上网已做IP限速及负载均衡策略；
2.键身房区域：配置vlan10，接入宽带A，DHCP地址分配192.168.10.0/24;
3.湖光山石区域：配置vlan20,接入宽带B，DHCP地址分配192.168.20.0/24;
4.管理地址：AR1220路由器192.168.30.1,汇聚交换192.168.30.2,健身房交换192.168.30.3,湖光山石交换192.168.10.4,AC控制器：192.168.30.253;统一管理用户名admin密码Root@123456;telnet端口50002
5.接AP的均为POE供电交换机；
6.光猫、核心路由器、汇聚交换、接入交换等设备需保证机房温度低于45度，长时间高温会造成设备老化过快与网络不稳定
7.室内无线距AP位置能覆盖10-15米(室外AP在20-30M)左右，2.4Ghz频段测能穿1堵墙网速在30M以上且同1个AP同时连接终端不要超过4个；5Ghz频段网速在200Mbps以上(未限速情况下)且同1个AP同时连接终端不要超过20个，5Ghz尽量不要穿墙使用；以保证使用者的体验及无线网络的稳定性。
健身房区域
湖光山石区域
天悦酒店机房
光纤线：
网线：
VLAN10（光纤电由信电房跳接）
VLAN20（光纤由电信电房跳接）
G0/0/12
G0/0/11
ETH-TRUNK:G0/0/6-7
VLAN10 G0/0/30
VLAN20 G0/0/29
VLAN30 G0/0/28
VLAN10 LAN1
VLAN20 LAN2
VLAN30 LAN5
G0/0/28
G0/0/5-12 VLAN20
G0/0/1-4 TRUNK:VLAN2 10 20 30
G0/0/28
G0/0/16
G0/0/16
LAN9
LAN9
ETH-TRUNK:G0/0/31-32
湖光山石及周边无线覆盖拓扑图
G0/0/24
G0/0/15
G0/0/24
LAN8
AP1907I湖光山石南门西室外1AP
电信宽带A _1000M（宽带：051217588051 密码：64929581）

## Slide 2
AR1220C-S核心路由
S5735S-S32ST4X汇聚
S1730S-S24P4S湖光山石一层机房
S1730S-S24P4S健身房一层机房
AXP3000吸顶AP一层8AP
………..
AP1907I湖光山石周边室外4AP（东北角未安装光纤已通）
AP1907健身房室外2AP
S1730S-L16P二层机房
S1730S-L16P三层天花板上机柜
AXP3000吸顶二层10AP
………..
AXP3000吸顶三层8AP
………..
AP1907别墅区2AP
AP1907I湖光山石南门东与中室外2AP
AXP3000吸顶AP一层3AP
AXP3000吸顶AP二层3AP
AXP3000吸顶AP三层2AP
TP2210P2楼楼梯间小弱电箱
TP2210P3楼中间86面板盒边
AC300控制器
电信宽带B(暂无)
说明:
1.核心路由接2条宽带，互为备份，断一条宽带会自动切换另一条线路,接入总终端数不能超过250个；
2.键身房区域：配置vlan10，接入宽带A，DHCP地址分配192.168.10.0/24;
3.湖光山石区域：配置vlan20,接入宽带B，DHCP地址分配192.168.20.0/24;
4.管理地址：AR1220路由器192.168.30.1,汇聚交换192.168.30.2,健身房交换192.168.30.3,湖光山石交换192.168.10.4,AC控制器：192.168.30.253;统一管理用户名admin密码Root@123456;telnet端口50002
5.接AP的均为POE供电交换机；
6.光猫、核心路由器、汇聚交换、接入交换等设备需保证机房温度低于45度，长时间高温会造成设备老化过快与网络不稳定
健身房区域
湖光山石区域
天悦酒店机房
光纤线：
网线：
VLAN10（光纤电由信电房跳接）
VLAN20（光纤由电信电房跳接）
G0/0/12
G0/0/11
ETH-TRUNK:G0/0/6-7
VLAN10 G0/0/30
VLAN20 G0/0/29
VLAN 30 G0/0/28
VLAN10 LAN1
VLAN20 LAN2
VLAN 30 LAN5
G0/0/28
VLAN20 G0/0/5-12
TRUNK:VLAN10 20 30 G0/0/1-4
G0/0/28
G0/0/16
G0/0/16
LAN9
LAN9
ETH-TRUNK:G0/0/31-32
湖光山石及周边无线覆盖拓扑图
G0/0/24
G0/0/15
G0/0/24
LAN8
AP1907I湖光山石南门西室外1AP
电信宽带A _1000M（宽带：051217588051 密码：64929581）

## Slide 3
二、三层AP
一层、负一层AP
负一层机房
50M专线
光纤收发器
光纤收发器
有线接入
皓邦迪AC控制器A
皓邦迪AC控制器B
皓邦迪AC控制器C
皓邦迪AC控制器E
皓邦迪AC控制器D
出口路由器
.
.
.
.
.
.
50M专线(建议升500M以上）
华为核心路由AR1220（DHCP分配）
皓邦迪AC控制器旁挂
皓邦迪吸顶AP
皓邦迪吸顶AP
S1730S-S24P4S 二层、三层POE交换机
S1730S-S24P4S 一层、负一层POE交换机
天悦酒店无线覆盖问题初步整改方案

## Slide 4
华为AR1220C-S核心路由
带机量200-300台终端，根据VLAN进行分流
…
华为POE交换机A S5735S-L24P4S
…
光猫1
光猫2
光猫3
光猫4
光猫N
配置VLAN10,20,30,40.50对应DHCP分配192.168.10.1/26;192.168.20.1/26192.168.30.1/26;192.168.40.1/26192.168.50.1/26;192.168.60.1/26
华为POE交换机B S5735S-L24P4S
15台XAP3000吸顶（每台AP5G频段带10台手机）
15台XAP3000吸顶（每台AP5G频段带10台手机）
…
200-300台手机
2G聚合至交换机A，VLAN10,20,30
2G聚合至交换机B，VLAN40,50,60
说明：
1.按250台手机计算上行每台8Mbps,上行总带宽需要2Gbps（是否用专线宽带）；
2.根据VLAN进行分流，每个VLAN进行DHCP分配61个IP地址，每个IP限速上行15M，下行50-100Mbps（可根据实际情况进行调整），每个VLAN配置一个无线SSID(以区分接入的终端数量)；
3.每个VLAN下挂5个AP(一组成一个SSID)，每个AP可挂50个手机；每台S5735S挂15台AP可带150台终端，2台设备可带300台终端；
AC300控制器
…